Siemiątkowo, 16 stycznia  2018 roku

271.1.4.2018

GMINA SIEMIĄTKOWO

POWIAT  ŻUROMIŃSKI,  WOJ.  MAZOWIECKIE

NUMER  OGŁOSZENIA   505968 -2018

z  dnia   16 stycznia 2018 roku

Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

- etap pierwszy od km 0 + 290,00 do km 1 + 028,00

- etap drugi od km 0 + 000,00 do km 0 + 290,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna dla wykonawców                 w Urzędzie Gminy Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo,                         tel. (0-23) 679-61-76, fax. (0-23) 679-61-76, przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną ug@siemiatkowo.pl za odpłatnością w wysokości 50,00 złotych (wersja papierowa).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych,

Wysokość wadium : 7 000,00 złotych,

Kryteria oceny ofert: cena 60 pkt, gwarancja i rękojmia 40 pkt,

Termin wykonania robót drogowych: do  30 maja  2019 roku,

Termin związania ofertą: 30 dni.

Podpisanie umowy z  wyłonionym w przetargu wykonawcą po uzyskaniu pozwolenia na realizację powyższej inwestycji  drogowej.

Zainteresowanych prosi się o składanie ofert na adres Zamawiającego najpóźniej  w terminie do dnia 01 lutego (czwartek) 2018 roku, godz. 10 00  przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście w Urzędzie Gminy Siemiątkowo.

Pełna specyfikacja w odnośniku specyfikacja zamówienia

Wójt Gminy

mgr Piotr Kostrzewski

SD.271.1.2. 2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000euro

Dla przetargu na wykonanie:

,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

Zamawiający:

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A

09-135 Siemiątkowo

Tel. 23/679 61 76, fax : 23/679 61 76

## e-mail:ug@siemiatkowo.pl

Postępowanie jest prowadzone w oparciu

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Zatwierdził:

Wójt Gminy Siemiątkowo

Piotr Kostrzewski

Siemiątkowo, dnia  15 stycznia 2018 roku

Rozdział 1.   Instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo

NIP: 511 – 02 – 68 – 723,  Regon : 130378410

tel. 23 679 61 76 , fax: 23 679 61 76

e-mail : ug@siemiatkowo.pl

Strona internetowa: bip.ugsiemiatkowo.nv.pl

Godziny urzędowania: od godz. 7:30 do godz. 15:30

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zatytułowane jest:

,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

3. Tryb postępowania

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3.W postępowaniu mają zastosowanie  przepisy  ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy   z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny (tj. Dz. U . z 2016r. poz. 380).

3.4.Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani    w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

3.4.1.Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów                                    o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a)osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d)związek przedsiębiorców na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3.4.2.Związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

3.4.3.Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)                               lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

3.5.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

*Biuletyn Zamówień Publicznych

*Strona BIP Zamawiającego:bip.ugsiemiatkowo.nv.pl

*tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. Źródła finansowania

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych oraz  źródeł zewnętrznych.

5. Opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości   Siciarz”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

45.23.30.00 -9 - roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg

Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym wykonania i odbioru robót.

Inwestycja polega między innymi na wykonaniu następujących robót:

1.Roboty drogowe

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- odwodnienie dróg,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- urządzenia bezpieczeństwa,

- inne roboty .

5.2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył  na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

5.2.1.Wykonawca zobowiązany jest do:

- oznakowania prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym, znakami średnimi   odblaskowymi i pozostawienie ich na odcinku prowadzonych do całkowitego zakończenia robót. Pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych,

-  przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z  wszelkimi uzgodnieniami    na czas wykonywanych robót,

-  wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej na dzień zakończenia robót oraz przedłożenia jej do zasobu gminy na dzień odbioru robót .

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:  opis techniczny, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

Uwaga:

- Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały                      z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31d. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w  ww. dokumentach za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta                i Zamawiającego.

5.4.Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dokumentacja projektowa uwzględnia wymogi w zakresie dostępności dla osób  niepełnosprawnych.

5.5. Zatrudnienie na umowę o pracę

- Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone                     w art.22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -  Kodeks pracy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres   od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Rodzaje czynności  niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty nawierzchniowe

- roboty w zakresie podbudowy

- obsługa maszyn budowlanych

- wykonanie prac porządkowych

- wykonanie innych czynności ( prac fizycznych ) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac   budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne                         w budownictwie: osób wykonujących usługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych.

3. Wykonawca lub Podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy     o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej aktualizacji ww. wykazu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu na każde jego żądanie zaktualizowany wykaz we wskazanym przez niego terminie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego                nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca i Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę i podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób              na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy,

5.6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

5.7. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod następującymi warunkami:

1) zmiany zakresu lub sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji projektowej lub technicznej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego , przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,   z ewentualną ( zależną od akceptacji Zamawiającego ) zmianą wynagrodzenia,

3)konieczność przedłużenia (zmiany) terminu realizacji przedmiotu zamówienia,                               w przypadku:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe        do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia – np. wojna, klęska żywiołowa, strajki,

b) zaistnienia niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), długi okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z szczegółową specyfikacja techniczna uniemożliwiają prowadzenie robót,

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego , których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz zmiana obowiązujących przepisów,

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych , w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych , sieci, lub instalacji - o czas niezbędny        do wprowadzenia tych zmian,

e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody,

f) błędów w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian     w projekcie, innych dokumentach,

g) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy.

4) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej , wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,

5) zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz  uczestników procesu inwestycyjnego w umowie, w szczególności kierownika budowy( bez zmiany wynagrodzenia),

6) obiektywna konieczność zmian zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę lub zmiana Podwykonawcy,

7) skrócenie  terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy – na wniosek  Zamawiającego   (bez zmiany wynagrodzenia),

8) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w umowie , ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym,   że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie,

9) konieczność zmian o których mowa w pkt. 1-8 musi być udokumentowana odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( np. w dzienniku budowy, protokołach),

10) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian,

11) zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności.

5.8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą niniejszego postępowania można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) oraz uzyskać drogą pocztową lub elektroniczną. Specyfikacja  w wersji  elektronicznej udostępniana jest bezpłatnie, natomiast    w wersji papierowej odpłatnie w wysokości 50 złotych.

5.9.  Zamawiający nie przewiduje  możliwości składania ofert wariantowych.

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.11. Nadzorującym prowadzenie robót będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego.

5.12. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn zm.)oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego  w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone           w SIWZ oraz w umowie .

6.Wymagany okres gwarancji i rękojmi.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin gwarancji był taki sam jak termin rękojmi.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

- etap pierwszy: do 31 lipca 2018 roku

- etap drugi:       do 30 maja 2019 roku.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej nastąpi po otrzymaniu zezwolenia  ze Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Terminem zakończenia przedmiotu umowy , o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:

- kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru( uwaga: inspektor nadzoru dokonuje potwierdzenia             w terminie do  3 dni roboczych od daty powiadomienia go o   dokonaniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy wpisu o zakończeniu robót budowlanych).

- Potwierdzenie złożenia do gminy do  zatwierdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w postaci pisemnej informacji .

Brak któregokolwiek z ww. załączników do pisemnego zgłoszenia zakończenia robót  budowlanych stanowi o bezskuteczności zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)muszą wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali          w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa  budowlanego i prawidłowo ukończyli realizację   co najmniej dwóch robót budowlanych, z których każda polegała na budowie , przebudowie drogi  lub remoncie drogi publicznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto.

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:

a) kierownikiem budowy – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje min. jednym kierownikiem budowy posiadającym wymagane  uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi (branża drogowa).

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego   pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie         w ww. specjalnościach.

Warunek posiadania zdolności technicznych i zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

9. Podstawy wykluczenia

1) Zamawiający wykluczy z postępowania  Wykonawców, w okolicznościach  o których  mowa     w  art. 24 ust.1 pkt.12-23  ustawy Pzp ,

2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału                          w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której  dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

-wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,    a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

Grupa kapitałowa - wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                    o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23   - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Potencjał innych podmiotów-  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.

Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału       w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ                 lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu                   lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami  (art. 38 )

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.1.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt. 11.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.1.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym w pkt. 11.1.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

11.2. Pytania należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Siemiątkowie

ul. Wł. Reymonta 3A

09-135 Siemiątkowo

Tel./Fax: 23 679 61 76

e-mail: ug@siemiatkowo.pl

11.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem  operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11.4. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:   "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”,

11.5. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby             i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

11.6. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych: Pana  Mirosława Różańskiego, pokój nr 10.

12. Wymagania dotyczące wadium (art. 45)

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  7 000 zł brutto ( siedem tysięcy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert.

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy   Bank Spółdzielczy  w Raciążu   nr 58 8233 0004 0000 1629 2016 0010 przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy do oferty załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez konieczności rozszywania oferty) lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Siemiątkowie (składamy oryginał dokumentu wadium),

6. Godziny otwarcia urzędu: od poniedziałku do piątku  od godz. 7:30 do 15:30.

13. Termin związania ofertą (art. 85)

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

13.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 13.1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż            60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu  związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści formularza załączonego do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

- Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

- Wraz z ofertą należy złożyć:

- wypełnione formularze ofertowe – o treści załączników do SIWZ i kosztorysy ofertowe  określone w niniejszej specyfikacji,

- upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego ( w Formularzy oferty), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Informacja: Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające zapisy w ustawie o podatku                      od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 roku, tekst jednolity Dz. U. z dnia 2016 poz.710 ze zm.). Art.17 ust.1 pkt.8 tej ustawy wprowadza mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika 14 do ustawy o VAT. Przepis art.17 ust.1 pkt. 8 stosuje się , jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.(Mechanizm ten ma zastosowanie gdy usługodawcy                               i usługobiorcy są czynnymi podatnikami VAT.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

6. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7.  Oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ    dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca                      na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są   w oryginale.

8. Załączone do oferty dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8, powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność                             z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się               o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego     z nich dotyczą.

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych               w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

- informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub

posiada  wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca.

13.Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.

15. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane                           do Zamawiającego na adres:

Gmina  Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo i  opisane:

„Oferta: ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

„Nie otwierać przed dniem  01 lutego 2018 roku, godz. 1000”

16. Miejsce i termin składania ofert

16.1. Oferty winny być złożone w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie przy ul. Wł. Reymonta 3A,         09-135 Siemiątkowo w  sekretariacie (pokój nr 2), w terminie do 01 lutego 2018 roku, do godziny 10:00 czasu lokalnego. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data                      i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

17. Otwarcie i ocena ofert (art. 86)

17.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

17.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w  pokoju nr 3                 w dniu 01 lutego (czwartek) 2018 roku o godzinie 1015 czasu lokalnego.

17.3. Otwarcie ofert jest jawne.

17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu, tj. Kosztorys ofertowy określonym w SIWZ. Podstawą obliczenia ceny oferty jest na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót , zamieszczone w niniejszej SIWZ.

18.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 17.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Kosztorysie ofertowym.

Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

18.3. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien podliczyć i wyliczyć cenę oferty brutto.

18.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót oraz wymienione w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego i Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót  Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.

18.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem podatku VAT. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN - nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.

18.6. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

18.7.Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy          z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy Pzp.

18.8.Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku  VAT.

18.9.Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

18.10. Wykonawca określi ceny jednostkowe na niżej wymienione pozycje (części robót) ujęte                    w kosztorysie ofertowym - drogowym

18.11.Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

18.12.W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postepowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

Przeliczenie waluty

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg. średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

19. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

| Nazwa | Waga (znaczenie)% | Sposób liczenia wg wzoru |
| --- | --- | --- |
| cena | Wa=60,00 | Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt |
| gwarancja i rękojmia | Wb=40,00 | Gi R= ((GiRof/60)xWb)x100 pkt |

gdzie:

Ca     -  liczba punktów w kryterium (cena)

Cmin -  najniższa cena

Cof    -  cena badanej oferty

Wa     - waga w ocenianym kryterium (cena)

GiR    - liczba punktów w kryterium (okres gwarancji i rękojmi)

GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty

Wb     - waga w ocenianym kryterium (okres gwarancji i rękojmi)

Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+GiR,

W zakresie kryterium "gwarancja i rękojmia" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 36, max. 60 miesięcy). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy  (do dwóch miejsc po przecinku).

20. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  tak.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału      w postępowaniu.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa                    w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem           z odpowiedniego rejestru,

5. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej,        a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat i Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy                   w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży aktualne  ubezpieczenie  OC  z  tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia,  na  wartość nie mniejszą niż 300.000,00zł na okres nie krótszy niż wykonywanie zamówienia wraz z kopiami dowodów zapłaty składek.

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą           z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz.65).

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- art.147

22.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8% ceny  całkowitej podanej w ofercie:

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy                                          nr 58 8233 0004 0000 1629 2016 0010,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp oraz w sposób określony w art.150 ust.3-6.

22.2. Sposób i miejsce składania zabezpieczenia

22.2.1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany w pkt. 1 SIWZ rachunek bankowy.

22.2.2.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 21.1 niniejszej SIWZ.

22.2.3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć przed podpisaniem umowy w  sekretariacie Urzędu Gminy .

22.3. Termin składania zabezpieczenia

22.3.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

22.3.2. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu.

22.3.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,

22.3.4.Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,

22.3.5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający pozostawi kwotę            30% wysokości zabezpieczenia,

22.3.6. Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,

22.3.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie          w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,        z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,

22.3.8. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

24. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

25. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

Nie podlegają obowiązkowi przekładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł

26. Załączniki do specyfikacji:

1) Załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c,1d - Formularze ofertowe, kosztorysy ofertowe,

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej,

4)Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

5)Załącznik Nr 5 - Wykaz robót budowlanych,

6)Załącznik Nr 6 - Wykaz Osób,

7)Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego

8)Załącznik Nr 8, 8a - Wzory umów,

9)Opis techniczny budowy drogi

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

………….…………………………

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A

09-300 Żuromin

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.:

„Oferta: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

od km 0+290 do km 1+028             – etap pierwszy

od km 0+000 do km 0+290,00 – etap drugi

Oferujemy wykonanie  robót wg. kosztorysów ofertowych tj:

będącym przedmiotem zamówienia za cenę ofertową  łączną

brutto:...................................................................................................................zł

/słownie:..................................................................................................................

.............................................................................................................................../

Cena zawiera podatek VAT: .........% tj. kwotę w wysokości .................................zł,

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

do 31 lipca 2018roku  - etap pierwszy oraz do 30 maja 2019 roku – etap drugi

Oferujemy następujący termin gwarancji i rękojmi:…………..miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia i jej załącznikami (w tym ze wzorem umowy) dotyczącymi niniejszego postepowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,          tj. 30 dni.

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy oraz jej opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Wadium o wartości ……………………. zł /słownie: ……………………………………….     złotych/ wnieśliśmy w dniu............................w formie .....................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy ,że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej ( naszej) oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej( brutto) podanej w ofercie.

8.Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym  lub średnim przedsiębiorstwem?

- Tak

- Nie

Uwaga: zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Przez średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje, zawarte w pkt 8 formularza są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

9.Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

- Tak (jeśli tak proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi …………………………………………………………………………………………………………………….

- Nie

Uwaga: nie zaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

10.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/....................................................

2/....................................................

3/....................................................

....................................................

/podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ

………….…………………………

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A

09-300 Żuromin

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.:

„Oferta: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

od km 0+290 do km 1+028 – etap pierwszy

Oferujemy wykonanie  robót wg. kosztorysu ofertowego tj:

będącym przedmiotem zamówienia za cenę ofertową

brutto:...................................................................................................................zł

/słownie:..................................................................................................................

.............................................................................................................................../

Cena zawiera podatek VAT: .........% tj. kwotę w wysokości .................................zł,

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 31 lipca 2018roku

Oferujemy następujący termin gwarancji i rękojmi:…………..miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia i jej załącznikami (w tym ze wzorem umowy) dotyczącymi niniejszego postepowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy oraz jej opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Wadium o wartości ……………………. zł /słownie: ……………………………………….     złotych/ wnieśliśmy w dniu............................w formie .....................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy ,że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej ( naszej) oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej( brutto) podanej w ofercie.

8.Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym  lub średnim przedsiębiorstwem?

- Tak

- Nie

Uwaga: zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Przez średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje, zawarte w pkt 8 formularza są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

9.Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

- Tak (jeśli tak proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi …………………………………………………………………………………………………………………….

- Nie

Uwaga: nie zaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

10.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/....................................................

2/....................................................

3/....................................................

....................................................

/podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NR 1b do SIWZ

………….…………………………

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A

09-300 Żuromin

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.:

„Oferta: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

od km 0+000,00 do km 0+290 – etap drugi

Oferujemy wykonanie  robót wg. kosztorysu ofertowego tj:

będącym przedmiotem zamówienia za cenę ofertową

brutto:...................................................................................................................zł

/słownie:..................................................................................................................

.............................................................................................................................../

Cena zawiera podatek VAT: .........% tj. kwotę w wysokości .................................zł,

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do  30 maja 2019 roku

Oferujemy następujący termin gwarancji i rękojmi:…………..miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia i jej załącznikami (w tym ze wzorem umowy) dotyczącymi niniejszego postepowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy oraz jej opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Wadium o wartości ……………………. zł /słownie: ……………………………………….     złotych/ wnieśliśmy w dniu............................w formie .....................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy ,że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej ( naszej) oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej( brutto) podanej w ofercie.

8.Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym  lub średnim przedsiębiorstwem?

- Tak

- Nie

Uwaga: zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Przez średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje, zawarte w pkt 8 formularza są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

9.Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

- Tak (jeśli tak proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi …………………………………………………………………………………………………………………….

- Nie

Uwaga: nie zaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

10.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/....................................................

2/....................................................

3/....................................................

....................................................

/podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NR 1c do SIWZ

………….…………………………

(miejscowość i data)

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz

Odcinek od km 0+290,00 do km 1+028,00  - etap pierwszy

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. zł | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,738 |  |  |
| 1.2. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 1107,00 |  |  |
| 1.3. | 02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 10 km. Załadunek i odwóz humusu . | m3 | 166,05 |  |  |
| 1.4. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych | szt. | 8,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 3.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm od km 0+651,00 do km 1+028,00 | m3 | 452,40 |  |  |
| 3.2. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4428,00 |  |  |
| 3.3. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 4428,00 |  |  |
| 3.4. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 2671,56 |  |  |
| 3.5. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1845,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2671,56 |  |  |
| 3.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2583,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 4.1. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 11,00 |  |  |
| 4.2. | 07.02.01 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | szt. | 3,00 |  |  |
| 4.3 | 07.02.01 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T | szt. | 2,00 |  |  |
| 4.4 | . 07.02.01 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D42/43 | szt. | 4,00 |  |  |
| 4.5 | 07.02.01 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu E17a/18a | szt. | 4,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |

ZAŁĄCZNIK NR 1d do SIWZ

………………………………….

(miejscowość, data)

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+290,00 – etap drugi

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,290 |  |  |
| 1.2. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 435,00 |  |  |
| 1.3. | 02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu | m3 | 62,25 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 2.1. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1740,00 |  |  |
| 2.2. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1740,00 |  |  |
| 2.3. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 1049,80 |  |  |
| 2.4. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 725,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1049,80 |  |  |
| 3.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1015,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 4.1. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 4.2. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | szt. | 3,00 |  |  |
| 4.3. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T | szt. | 2,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

Wykonawca:____________________________________________________

imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

adres wykonawcy

______________________________________________________________

NIP/PESEL                                                                                                                            KRS/CEiDG

Fax:…………………………………………e-mail:………………………….

reprezentowany przez:

______________________________________________________________

imię i nazwisko

______________________________________________________________

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych(zwanej dalej "ustawą Pzp") ,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Oferta: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

oświadczam(y), co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________

miejscowość, data

_______________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

| Imię i nazwisko lub nazwa/firma | Adres/siedziba | Zakres, w jakim wykonawca polega na zasobach innego podmiotu |
| --- | --- | --- |

________________________

miejscowość, data

__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Oferta: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

oświadczam(y), co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie        art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie         art. 24 ust. 5pkt.1 ustawy Pzp.

_______________________

miejscowość, data

__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww .okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze: (Proszę przedstawić stan faktyczny i opis sprawy)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________

miejscowość, data

__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam(y), że następujący(e) podmiot(y), na którego(ych) zasoby powołuję(emy) się w niniejszym postępowaniu, tj.:

| Imię i nazwisko lub nazwa/firma | Adres/siedziba | NIP/PESEL | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- |

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

________________________

miejscowość, data

__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

________________________

miejscowość, data

___________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________________________________________________

nazwa (firma) wykonawcy*

______________________________________________________________

______________________________________________________________

adres wykonawcy

______________________________________________________________

NIP/PESEL

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Oferta: : ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że:

1. Nie należę(ymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.)**

2.Nie należę(ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.)z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**

3. Jestem(śmy) członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184, z późn. zm.), w skład której wchodzą następujący Wykonawcy , którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu**

| Lp. | Nazwa (firma)/imię i nazwisko | adres siedziby/adres zameldowania |
| --- | --- | --- |

____________

miejscowość, data                                                                                     _________________________

imię i nazwisko

__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

* w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum)

**niepotrzebne skreślić

Uwaga: Dokument wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________________________________________________

nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________

adres wykonawcy

INFORMACJE

potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Oferta: : ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

oświadczamy, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowią one informacje ....................................................................................................................

(należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

Nie zostały podane w żaden sposób do publicznej wiadomości.

Podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zachowania poufności:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________

miejscowość, data

_________________________

imię i nazwisko

________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________________________________________________

nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________

adres wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Oferta: : ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz ”

Wykaz wykonanych robót budowlanych wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

| Lp. | Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane | Wartość* brutto | Przedmiot wykonanej roboty budowlanej Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.8.3.1.SIWZ | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*w przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres, niż określony do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy wskazać wartość robót niezbędnych do spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

__________________ dnia ………………….. roku

________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________________________________________________

nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________

adres wykonawcy

WYKAZ   OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Oferta: : ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Lp | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia | Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. |  | Kwalifikacje zawodowe(uprawnienia) nr. ………………………………………………………………………… Wykształcenie……………………………………………………… …………………………………… Informacje czy są to uprawnienia bez ograniczeń …………………………………… |  |  |  |
| 2. |  | Kwalifikacje zawodowe(uprawnienia) nr. ………………………………………………………………………… Wykształcenie……………………………………………………… …………………………………… Informacje czy są to uprawnienia bez ograniczeń …………………………………… |  |  |  |

__________________ dnia ………..……….. roku                                                 _______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

______________________________________________________________

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(adres podmiotu)

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.:

……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)

na potrzeby realizacji zamówienia:: ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz” niezbędnych zasobów w zakresie:

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów:

.....................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania)

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

......................................................................................................................................

(należy wpisać rodzaj/charakter umowy jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób)

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie)

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępniona wykonawcy)

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

......................................................................................................................................

(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji wykonawcy)

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

......................................................................................................................................

(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane osoby, np. porozumienie pomiędzy pracodawcami, podwykonawstwo)

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia)

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

......................................................................................................................................

(należy wpisać w jakim okresie będą udostępnione ww. osoby)

...............................................................

(data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby)

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

„Projekt umowy”

UMOWA NR  SD………………...2017

z dnia ……………… 2018 roku

zawarta pomiędzy gminą Siemiątkowo, mającą swoją siedzibę w Siemiątkowie przy ulicy                   Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo, NIP 511 02 68 723,  w imieniu którego działa :

Pan Piotr Kostrzewski                                        -   Wójt Gminy Siemiątkowo

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy      -  Pani Moniki Manisty

zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

a firmą ………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1.Pan  ……………

2.Pan ………….....

zwanym dalej ,,Wykonawcą” o następującej treści:

# Przedmiot Umowy

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu  nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz ”      od km 0+290 do km 1+028 ,00 – etap pierwszy, zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i SIWZ.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, o których mowa w § 1 zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, przy przestrzeganiu Polskich Norm oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się również zastosować do wykonania zamówienia materiały                       i urządzenia , które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania       w Prawie budowlanym.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa, będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie niepotrzebne urządzenia oraz materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   oznakowania prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym znakami średnimi  odblaskowymi i pozostawienie ich na odcinku prowadzonych do całkowitego zakończenia robót. Pracownicy  pracują w kamizelkach ostrzegawczych,

2)  przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami   na czas    wykonywanych robót,

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej         na dzień zakończenia robót oraz przedłożenia jej  do zasobu gminy na dzień odbioru robót.

6.  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                        i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

7.   Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia  czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości odbioru robót.

8.  Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający przy udziale Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru. Protokół podpisują obie strony.

9.    Wykonawca  przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać  niezbędnych pomiarów i badań jakości zastosowanych materiałów przez uprawnione do tego jednostki.

10. Zamawiający może  przeprowadzić dodatkowe badania materiałów oraz wykonanych robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań  wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową , to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

11.  Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

- przekazania Wykonawcy placu budowy po podpisaniu umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 3

Zmiany postanowień zawartej umowy.

1.   Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku    do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:

1) zmiany zakresu lub sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji projektowej lub technicznej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2)   zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego , przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną ( zależną od akceptacji Zamawiającego ) zmianą wynagrodzenia,

3) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu realizacji przedmiotu zamówienia,                   w  przypadku:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia –np. wojna, klęska żywiołowa, strajki,

b) zaistnienia niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), długi okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z szczegółową specyfikacja techniczna uniemożliwiają prowadzenie robót.

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz zmiana obowiązujących przepisów.

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                   w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, lub instalacji - o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,

e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody,

f)  błędów w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, innych dokumentach,

g) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio             z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych , niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

j)  skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy.

4)  rezygnacja z wykonania części robót- ograniczenie zakresu robót wynikające                                  z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej , wad                 w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne       w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych                  od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,

5)  zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz  uczestników procesu inwestycyjnego w umowie , w szczególności kierownika budowy( bez zmiany wynagrodzenia),

6)  obiektywna konieczność zmian zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy,

7)  skrócenie  terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy – na wniosek  Zamawiającego   (bez zmiany wynagrodzenia),

8) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane              w umowie, ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona                                      z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku            od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

2. Konieczność zmian o których mowa w pkt. 1-8 musi być udokumentowana odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( np. w dzienniku budowy, protokołach).

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót zostaje ustalony przez  strony umowy po przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakończenia robót:  ……………………………..2018 roku

Terminem zakończenia przedmiotu umowy , o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:

a) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru (uwaga: inspektor nadzoru dokonuje potwierdzenia        w terminie do  3 dni roboczych od daty powiadomienia go o   dokonaniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy wpisu o zakończeniu robót budowlanych).

b) potwierdzenie złożenia do gminy do  zatwierdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w postaci pisemnej .

Brak któregokolwiek z ww. załączników do pisemnego zgłoszenia zakończenia robót  budowlanych stanowi o bezskuteczności zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

§ 5

1.  Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną netto  wg kosztorysu ofertowego w wysokości  …………..  plus należny podatek VAT-…….% tj……………….., co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………zł  ( słownie: ………………………………………………………………………………………………).

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu  robót potwierdzonego protokółem odbioru  przez inspektora nadzoru.

4. Należność będzie regulowana na podstawie faktury VAT po zakończeniu końcowym robót. Faktura powinna być wystawiona na:

Nabywca:                Gmina Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo;                      NIP: 511-02-68-723.

Odbiorca/Płatnik:  Urząd Gminy Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie  protokół odbioru końcowego wykonanych robót   o którym mowa w § 2 ust.8.

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto   Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

7. Wynagrodzenie określone w ust.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia przez   Zamawiającego  zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

8.  Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo:

- informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

10. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  w umowie nie  ulegnie  zmianie.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wystawienia  faktur zgodnie  z  ceną  brutto  podaną  w  ofercie.  Natomiast  w przypadku  obniżenia  stawki  podatku  od towarów  i  usług  wynagrodzenie  wskazane  w  ust.  1  ulegnie  stosownemu  obniżeniu,  z  tym,  że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych                     z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy zakończenia robót, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości umowy  za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu zakończenia robót ustalonego w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury , po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.

- Strona odstępująca od umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej                   w wysokości 20% wartości umowy, chyba że wykaże, iż odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

4.  Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % liczoną od części niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.

5. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% liczoną od części niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.

6. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł.

7. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        w wysokości 2.000zł.

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o pracę                   w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących na podstawie umowy o prace                  w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy ,         w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu- za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników  świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ. Niepełne miesiące będą rozliczane proporcjonalnie, przyjmując za jeden miesiąc 30 dni.

10.  W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, niezależnie od kar umownych strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w  Kodeksie cywilnym.

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdorazowe nieprzedłożenie na żądanie Zamawiającego:

1) wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

2) zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  i Podwykonawcę.

§ 7

1. Ustala się  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% od wartości brutto umowy robót objętych zamówieniem  tj. …………………….zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………..).

2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy robót, o których mowa w ust.1.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                    i wysokościach jak niżej:

a/  70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                      w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego      za należycie wykonane

b/ Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż                 w 15 dniu po upływie rękojmi.

§ 8

1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres ………………. miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót(gwarancja wykonawcy). Warunki gwarancji określa załącznik    nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.   W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą  umowę.

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w  formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy za względu na siedzibę Zamawiającego.

3. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią (przelew), zgoda pod rygorem nieważności należy być ustalona w formie pisemnej.

4. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem , że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy Stron wskazane w niniejszej umowie ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich Podwykonawców którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług               ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie  mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy                                    o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , a także projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

6. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność      z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł      oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej roboty.

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie       do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność        z tytułu gwarancji, rękojmi i kar umownych,

2) łączna suma  wynagrodzeń robót zleconych  przez wykonawcę z podwykonawcami            za powierzony im zakres robót, nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres należny     w niniejszej umowie,

3) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust.8.

§ 12

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania aktualnego ubezpieczenia  OC  z  tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia,  na  wartość nie mniejszą niż 300.000,00zł na okres wykonywania zamówienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy ubezpieczenia,                o których mowa w ust.1 i opłacenia składek najpóźniej w dniu podpisania umowy.

§ 13

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralnymi częściami umowy są:

  - SIWZ,

  - Oferta przetargowa.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze  dla Zamawiającego             i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                     WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy  nr  SD…………… 2018

z dnia …………….2018 roku

D O K U M E N T    G W A R A N C Y J N Y

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………..

ADRES : ………………………………………………………………………………… .…

Telefon: …………………………………

udziela gwarancji   na okres ………. miesięcy (którego początek liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, na wykonane roboty budowlane pn.:                     ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz ”  zgodnie z umową  zawartą z gminą Siemiątkowo przy ul. Wl. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo, nr umowy  ……………..2018         z dnia  ………………………..roku zwaną dalej Umową.

1.  Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie wykonane – zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców roboty budowlane i materiały użyte  w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej gwarancji posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do zawartej z Wykonawcą ww. umowy.

3. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

4. W przypadku, gdy z  przedmiotu umowy  objętego zakresem niniejszej gwarancji (określone      w pkt1) będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający (zwany dalej Użytkownikiem),wówczas Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie –zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę             w terminie wynikającym z pkt.7

7. W przypadku wykrycia wady, Wykonawca usunie wadę  w czasie nie dłuższym niż 10 dni        od  dnia następnego dokonania  zgłoszenia.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w ponownie wyznaczonym terminie będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,         ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy ,powyższą zasadę stosuje się do części wymienionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

10. W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

11. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o wadzie).

12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z  Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy  itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

13. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych, wykonanych zgodnie z umową, urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy  producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

14. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

…………………………………………………………….

Załącznik Nr 2

do umowy nr SD ………..…2018

z dnia…….. 2018 roku

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz

Odcinek od km 0+290,00 do km 1+028,00

- etap pierwszy

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,738 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 738,00 x 0,75 x 2 = 1107,00 m2 | m2 | 1107,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 1107,00 m2 x 0,15 m = 166,05 m3 | m3 | 166,05 |
| 1.4. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych | szt. | 8,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm od km 0+651,00 do km 1+028,00 377,00 x 6,00x0,20 = 452,40 m3 | m3 | 452,40 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 738,00 x 6,00 = 4428,00 m2 | m2 | 4428,00 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 738,00 x 6,00 = 4428,00 m2 | m2 | 4428,00 |
| 2.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 738,00 x 3,62 = 2671,56 m2 | m2 | 2671,56 |
| 2.5. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 738,00 x 1,25 x 2 = 1845,00 m2 | m2 | 1845,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 738,00 x 3,62 = 2671,56 m2 | m2 | 2671,56 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 738,00 x 3,50 = 2583,00 m2 | m2 | 2583,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR - 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 11,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR - 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | szt. | 3,00 |
| 4.3 | 07.02.01 | KNNR – 6 0702-0600 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T | szt. | 2,00 |
| 4.4 | 07.02.01 | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D43/43 | szt. | 4,00 |
| 4.5 | 07.02.01 | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu E17a/18a. | szt. | 4,00 |

ZAŁĄCZNIK nr 8a do SIWZ

„Projekt umowy”

UMOWA NR  SD………………...2018

z dnia ……………… 2018 roku

zawarta pomiędzy gminą Siemiątkowo, mającą swoją siedzibę w Siemiątkowie przy ulicy                   Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo, NIP 511 02 68 723,  w imieniu którego działa :

Pan Piotr Kostrzewski                                        -   Wójt Gminy Siemiątkowo

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy      -  Pani Moniki Manisty

zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

a firmą ………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1.Pan  ……………

2.Pan ………….....

zwanym dalej ,,Wykonawcą” o następującej treści:

# Przedmiot Umowy

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu  nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz ”      od km 0+000,00 do km 0+290,00 – etap drugi, zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i SIWZ.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, o których mowa w § 1 zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, przy przestrzeganiu Polskich Norm oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się również zastosować do wykonania zamówienia materiały                       i urządzenia , które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania       w Prawie budowlanym.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa, będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie niepotrzebne urządzenia oraz materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   oznakowania prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym znakami średnimi  odblaskowymi i pozostawienie ich na odcinku prowadzonych do całkowitego zakończenia robót. Pracownicy  pracują w kamizelkach ostrzegawczych,

2)  przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami   na czas    wykonywanych robót,

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej         na dzień zakończenia robót oraz przedłożenia jej  do zasobu gminy na dzień odbioru robót.

6.  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                        i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

7.   Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia  czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości odbioru robót.

8.  Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający przy udziale Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru. Protokół podpisują obie strony.

9.    Wykonawca  przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać  niezbędnych pomiarów i badań jakości zastosowanych materiałów przez uprawnione do tego jednostki.

10. Zamawiający może  przeprowadzić dodatkowe badania materiałów oraz wykonanych robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań  wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową , to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

11.  Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

- przekazania Wykonawcy placu budowy po podpisaniu umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 3

Zmiany postanowień zawartej umowy.

1.   Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku    do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:

1) zmiany zakresu lub sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji projektowej lub technicznej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2)   zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego , przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną ( zależną od akceptacji Zamawiającego ) zmianą wynagrodzenia,

3) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu realizacji przedmiotu zamówienia,                   w  przypadku:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia –np. wojna, klęska żywiołowa, strajki,

b) zaistnienia niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), długi okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z szczegółową specyfikacja techniczna uniemożliwiają prowadzenie robót.

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz zmiana obowiązujących przepisów.

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                   w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, lub instalacji - o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,

e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody,

f)  błędów w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, innych dokumentach,

g) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio             z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych , niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

j)  skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy.

4)  rezygnacja z wykonania części robót- ograniczenie zakresu robót wynikające                                  z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej , wad                 w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne       w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych                  od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,

5)  zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz  uczestników procesu inwestycyjnego w umowie , w szczególności kierownika budowy( bez zmiany wynagrodzenia),

6)  obiektywna konieczność zmian zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy,

7)  skrócenie  terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy – na wniosek  Zamawiającego   (bez zmiany wynagrodzenia),

8) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane              w umowie, ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona                                      z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku            od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

2. Konieczność zmian o których mowa w pkt. 1-8 musi być udokumentowana odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( np. w dzienniku budowy, protokołach).

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót zostaje ustalony przez  strony umowy po przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakończenia robót:  ……………………………..2019 roku

Terminem zakończenia przedmiotu umowy , o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:

a) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru (uwaga: inspektor nadzoru dokonuje potwierdzenia        w terminie do  3 dni roboczych od daty powiadomienia go o   dokonaniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy wpisu o zakończeniu robót budowlanych).

b) potwierdzenie złożenia do gminy do  zatwierdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w postaci pisemnej .

Brak któregokolwiek z ww. załączników do pisemnego zgłoszenia zakończenia robót  budowlanych stanowi o bezskuteczności zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

§ 5

1.  Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną netto  wg kosztorysu ofertowego w wysokości  …………..  plus należny podatek VAT-…….% tj……………….., co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………zł  ( słownie: ………………………………………………………………………………………………).

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu  robót potwierdzonego protokółem odbioru  przez inspektora nadzoru.

4. Należność będzie regulowana na podstawie faktury VAT po zakończeniu końcowym robót. Faktura powinna być wystawiona na:

Nabywca:                Gmina Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo;                      NIP: 511-02-68-723.

Odbiorca/Płatnik:  Urząd Gminy Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie  protokół odbioru końcowego wykonanych robót   o którym mowa w § 2 ust.8.

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto   Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

7. Wynagrodzenie określone w ust.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia przez   Zamawiającego  zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

8.  Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo:

- informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

10. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  w umowie nie  ulegnie  zmianie.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wystawienia  faktur zgodnie  z  ceną  brutto  podaną  w  ofercie.  Natomiast  w przypadku  obniżenia  stawki  podatku  od towarów  i  usług  wynagrodzenie  wskazane  w  ust.  1  ulegnie  stosownemu  obniżeniu,  z  tym,  że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych                     z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy zakończenia robót, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości umowy  za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu zakończenia robót ustalonego w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury , po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.

- Strona odstępująca od umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej                   w wysokości 20% wartości umowy, chyba że wykaże, iż odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

4.  Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % liczoną od części niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.

5. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% liczoną od części niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.

6. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł.

7. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        w wysokości 2.000zł.

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o pracę                   w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących na podstawie umowy o prace                  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy ,         w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu- za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników  świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ. Niepełne miesiące będą rozliczane proporcjonalnie, przyjmując za jeden miesiąc 30 dni.

10.  W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, niezależnie od kar umownych strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w  Kodeksie cywilnym.

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdorazowe nieprzedłożenie na żądanie Zamawiającego:

1) wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

2) zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  i Podwykonawcę.

§ 7

1. Ustala się  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% od wartości brutto umowy robót objętych zamówieniem  tj. …………………….zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………..).

2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy robót, o których mowa w ust.1.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                    i wysokościach jak niżej:

a/  70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                      w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego      za należycie wykonane

b/ Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż                 w 15 dniu po upływie rękojmi.

§ 8

1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres ………………. miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót(gwarancja wykonawcy). Warunki gwarancji określa załącznik    nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.   W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą  umowę.

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w  formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy za względu na siedzibę Zamawiającego.

3. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią (przelew), zgoda pod rygorem nieważności należy być ustalona w formie pisemnej.

4. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem , że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy Stron wskazane w niniejszej umowie ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich Podwykonawców którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług               ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie  mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy                                    o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , a także projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

6. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność      z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł      oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej roboty.

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie       do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność        z tytułu gwarancji, rękojmi i kar umownych,

2) łączna suma  wynagrodzeń robót zleconych  przez wykonawcę z podwykonawcami            za powierzony im zakres robót, nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres należny     w niniejszej umowie,

3) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust.8.

§ 12

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania aktualnego ubezpieczenia  OC  z  tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia,  na  wartość nie mniejszą niż 300.000,00zł na okres wykonywania zamówienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy ubezpieczenia,                o których mowa w ust.1 i opłacenia składek najpóźniej w dniu podpisania umowy.

§ 13

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralnymi częściami umowy są:

  - SIWZ,

  - Oferta przetargowa.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze  dla Zamawiającego             i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                     WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy  nr  SD…………… 2018

z dnia …………….2018 roku

D O K U M E N T    G W A R A N C Y J N Y

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………..

ADRES : ………………………………………………………………………………… .…

Telefon: …………………………………

udziela gwarancji   na okres ………. miesięcy (którego początek liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, na wykonane roboty budowlane pn.:                     ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz ” od km 0+000,00 do km 0+290,00            – etap drugi  zgodnie z umową  zawartą z gminą Siemiątkowo przy ul. Wl. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo, nr umowy  ……………..2018         z dnia  ………………………..roku zwaną dalej Umową.

1.  Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie wykonane – zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców roboty budowlane i materiały użyte  w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej gwarancji posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do zawartej z Wykonawcą ww. umowy.

3. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

4. W przypadku, gdy z  przedmiotu umowy  objętego zakresem niniejszej gwarancji (określone      w pkt1) będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający (zwany dalej Użytkownikiem),wówczas Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie –zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę             w terminie wynikającym z pkt.7

7. W przypadku wykrycia wady, Wykonawca usunie wadę  w czasie nie dłuższym niż 10 dni        od  dnia następnego dokonania  zgłoszenia.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w ponownie wyznaczonym terminie będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,         ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy ,powyższą zasadę stosuje się do części wymienionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

10. W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

11. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o wadzie).

12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z  Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy  itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

13. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych, wykonanych zgodnie z umową, urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy  producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

14. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

…………………………………………………………….

Załącznik Nr 2

do umowy nr SD ………..…2018

z dnia…….. 2018 roku

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+290,00  - etap drugi

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,290 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 290,00 x 0,75 x 2 = 435,00 m2 | m2 | 435,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 435,00 m2 x 0,15 m = 62,25 m3 | m3 | 62,25 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 290,00 x 6,00 = 1740,00 m2 | m2 | 1740,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 290,00 x 6,00 = 1740,00 m2 | m2 | 1740,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 290,00 x 3,62 = 1049,80 m2 | m2 | 1049,80 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 290,00 x 1,25 x 2 = 725,00 m2 | m2 | 725,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 290,00 x 3,62 = 1049,80 m2 | m2 | 1049,80 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 290,00 x 3,50 = 1015,00 m2 | m2 | 1015,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | szt. | 3,00 |
| 4.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0600 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T | szt. | 2,00 |

ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ

# OPIS TECHNICZNY

# do projektu budowlanego

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. „Rozbudowa drogi gminnej                                 w miejscowości Siciarz” od km 0+000,00 do km 1+028,00 na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 145, 179, (po podziale 179/2), 181,( po podziale 181/2), 183/3,                               (po podziale 183/6), 183/4, (po podziale 183/8), 184, (po podziale 184/2), 185,                              (po podziale 185/2), 186,     (po podziale 186/2), 187, (po podziale 187/2), 189/1, (po podziale 189/7), 189/2, (po podziale 189/4, 189/5), 194, (po podziale 194/2), 200/3, 201/3, 202/3,  203/3, 204/3, 205/3, 206/3, 207/3, 255/3, 262, 289, (po podziale 289/2), 296, (po podziale 296/2), 297, (po podziale 297/2), 298, (po podziale 298/2), 299, (po podziale 299/2), 300, (po podziale 300/2), 301, (po podziale 301/2), 354, (po podziale 354/2), 355, (po podziale 355/2), 362, (po podziale 362/2), 363, (po podziale 363/2), 364, (po podziale 364/2),  365, (po podziale 365/2), 366, (po podziale 366/2), 367, (po podziale 367/2), 368, (po podziale 368/2), 369, (po podziale 369/2), 3325/1, (po podziale 3325/12), 3325/2, (po podziale 3325/14),3325/7,3325/8                                   w obrębie nr 16 Siciarz, 29, (po podziale 29/2),  213,  (po podziale 213/2) w obrębie Dzieczewo,  Gmina Siemiątkowo, powiat żuromiński, województwo mazowieckie.

- Projektant branży drogowej:  mgr inż. Andrzej Dusiński, nr uprawnień 7342/Cie-101/94

# MAZ/BD/1332/01

2. Podstawa opracowania

Dokumentację( projektow( opracowano na zlecenie Gminy Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A,   09-135 Siemiątkowo w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysoko(ciowe w skali 1:1000 w/g stanu aktualnego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                              w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich                  usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych          warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181                       z  dn. 23 grudnia 2003 roku)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i                     podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207                                          z dnia    08.06. 2004 roku)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.14.5.2015

- inne przepisy dotycz(ce projektowania dr(g oraz literatura techniczna i stosowane           rozwi(zania

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy drogi gminnej            w miejscowości Siciarz. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji jezdni, poboczy i wykonaniu oznakowania pionowego.  Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu twardej  nawierzchni poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze.     Zmniejszy się również hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza.

Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni        rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie nawierzchni są znaczne a wiążą się z kilkakrotnymi w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych,  wypełniania wybojów oraz uzupełniania jezdni kruszywem.  Przebudowana droga poprawi też możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej. Stanowić będzie najkrótsze połączenie miejscowości Siciarz z drogą powiatową nr 4635W od dr nr 561 – Sokołowy Kat – Siemiątkowo. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowości Siciarz, Sokołowy Kat i Dzieczewo oraz terenów przyległych do drogi, które z uwagi na swoje położenie (bliskość siedziby gminy      Siemiątkowa) mogą stać się miejscem do nowych osiedleń oraz rozwoju agroturystyki.

- Opis stanu istniejącego

Inwestycja jest położona w północnej części Gminy Siemiątkowo. Gmina Siemiątkowo leży                  w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i skrajnej południowo-wschodniej części powiatu żuromińskiego. Rejon planowanej inwestycji fizjograficznie położony jest na terenie Niziny Północno-Mazowieckiej, a pod względem geomorfologicznym                                                               na  zdenudowanej wysoczyźnie morenowej.

Teren przyległy do drogi stanowią niewielkie skupiska zabudowy, obszary gruntów rolnych,   nieużytków oraz obszary zalesione. Przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym – planie zagospodarowania. Projektowana droga w miejscowości Siciarz stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Siemiątkowo  i powiat żuromiński. Jest drogą klasy D (dojazdowa). Zapewnia obsługę komunikacyjną przyległej zabudowy oraz stanowi dojazd do pól i obszarów zalesionych. Łączy się poprzez drogę Sokołowy Kąt -    Dzieczewo z drogą powiatową nr 4635W od dr nr 561 – Sokołowy Kat – Siemiątkowo.

Na całym projektowanym odcinku od km 0+000,00 do km 1+028,00 droga posiada przekrój szlakowy. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu    z drogą gminną Sokołowy Kąt – Dzieczewo. Koniec znajduje się na końcu zabudowy              miejscowości Siciarz, na skrzyżowaniu z droga gminną o nawierzchni  gruntowej. Odcinek           projektowany  posiada nawierzchnię gruntową naturalną, piaszczystą, lokalnie wzmocniona kruszywem naturalnym. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna.

Teren przyległy do drogi stanowią niewielkie skupiska zabudowy, obszary gruntów rolnych,  nieużytków oraz obszary leśne. Projektowana droga stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Siemiątkowo i powiat żuromiński. Na całym projektowanym odcinku            od km 0+000,00 do km 1+028,00 droga posiada przekrój szlakowy.  Nawierzchnia jest           odkształcona poprzecznie i podłużnie i wymaga w ciągu roku kilku zabiegów profilowania                 i zagęszczania aby zapewnić jej przejezdność. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w   nasypie oraz na krótkich odcinkach w niewielkim wykopie.

Dla prawidłowej przebudowy drogi nie jest konieczne usunięcie drzew. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu poboczy, przebudowy przepustów i oznakowania pionowego. Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu twardej  nawierzchni poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze.

Teren przeznaczony pod budowę drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga żwirowa. Teren przeznaczony pod budowę drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga żwirowa.                              Na projektowanym odcinku w pasie drogowym przebiega  wodociąg w160 na odcinku od km 0+136    do km 0+276 i od km 0+869 do km 0+983 po stronie lewej. Linia energetyczna przechodzi po   stronie prawej poza pasem drogowym na odcinku od km 0+713 do km 1+001. Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Nie istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury. Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobusów, ruch  obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwa rolne i siedliska, zapewniony  zostanie dojazd do pól   i upraw rolnych, dojazd do działek Lasów Państwowych  oraz drogi gminnej           do miejscowości Sokołowy Kąt – Dzieczewo.

Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobusów, ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwa rolne       i siedliska, zapewniony zostanie dojazd do pól i upraw rolnych, dojazd do działek Lasów Państwowych  oraz drogi gminnej do miejscowości Sokołowy Kąt,  Dzieczewo i Siciarz.

5. Opis stanu projektowanego

# 5.1. Podstawowe funkcje projektowanej drogi to:

- umożliwienie ruchu pojazdów

- umożliwienie ruchu pieszego

-         obsługa przyległego zagospodarowania (umożliwienie wjazdu na teren przyległy)

Projektowana droga jest klasy D i w pełnym zakresie obsługują otoczenie na którym się znajdują. Prędkość projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-1.  Projektowaną drogę proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy pojazdów. .

Długość drogi wynosi 1028,0 mb. Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana będzie w pasie Powiatu Żuromińskiego, Skarbu Państwa  i osób prywatnych.

Inwestycja będzie realizowana w ramach pasa drogowego, będącego obecnie  w zarządzaniu:

- inwestora – Gminy Siemiątkowo na działkach: 145, 189/2, 262, 201/3, 255/3, 3325/7, 3325/8,      w obrębie nr 16 Siciarz.

- Skarbu Państwa (użytkownikiem jest  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe):                  nr 3325/1, 3325/2 w obrębie nr 16 Siciarz,

- na działkach prywatnych przejmowanych w całości: 200/3, 202/3, 203/3, 204/3, 205/3, 206/3, 207/3

- na  części działki prywatnych właścicieli : 179, 181, 183/3, 183/4, 184, 185, 186, 187, 189/1, 194, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, w obrębie nr 16 Siciarz, 29, 213, w obrębie nr 5 Dzieczewo.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

Droga przebiega w terenie równinnym. Istniejąca nawierzchnia gruntowa lokalnie wzmocniona jest kruszywem naturalnym. Na całym projektowanym odcinku droga przebiega przez obszar przedzielony gruntami ornymi i  pastwiskami, z niewielkimi skupiskami zabudowy zagrodowej. Początek pikietażu przyjęto na krawędzi jezdni drogi powiatowej (km 0+000,00) i jest to początek robót.  Na całym odcinku projektowanym droga posiada  jezdnię dwupasową o nawierzchni                      z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, pospółki i piasku) oraz nawierzchnię naturalna gruntową.  Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Droga posiada śladowe rowy.  Nawierzchnia jest odkształcona poprzecznie                 i podłużnie i wymaga w ciągu roku kilku zabiegów profilowania i zagęszczania aby zapewnić jej przejezdność. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w nasypie oraz na krótkich odcinkach                w niewielkim wykopie. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej powiatu żuromińskiego i gminy Siemiątkowo.

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi pól i gospodarstw.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej formy użytkowania terenu.

W związku z powyższym przy projektowaniu kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego,

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu,

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych,

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań.

Na całym odcinku projektuje się przekrój szlakowy z jezdnią jednopasową  z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m na projektowanej podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 20 cm.  Korona drogi wynosi min. 6,00 m. Teren przeznaczony pod budowę drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga gruntowo-żwirowa.  Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobusów, ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwa rolne i siedliska, zapewniony zostanie dojazd do pól,  upraw rolnych i obszarów leśnych.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm – 6168,00  m2

- jezdnia  nawierzchni o warstwie ścieralnej z mieszanki AC1150/70S – 3598,00 m2

- pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 2570,00 m2

- znaki drogowe - 18 szt.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej formy użytkowania terenu.

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 15 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

# 5.2 Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi 							- D

- nośność podłoża						- G1

- głębokość przemarzania 					- 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego		- KR 1

- szerokość nawierzchni					- 3,50

- szerokość poboczy z kruszywa 				- 1,25 m

- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy		- 2 %

- spadek pobocza 						- 6 %

# 5.3  Ekonomiczny aspekt projektowanych rozwiązań

W celu obniżenia kosztów  przebudowy drogi kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów technicznych drogi do  istniejącego zagospodarowania, potrzeb mieszkańców, oraz  przewidywanego natężenia i struktury ruchu drogowego.

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe z  zastosowaniem istniejących rozwiązań

# 5.4.  Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga stanowi  część układu komunikacyjnego obsługującego Gminę Siemiątkowo i Powiat Żuromiński. Jest drogą klasy D. Zapewnia obsługę komunikacyjną wewnątrz miejscowości Siciarz i umożliwia dojazd do drogi gminnej Sokołowy Kąt – Dzieczewo i poprzez tę drogę do drogi powiatowej nr 4635W od dr nr 561 – Sokołowy Kat – Siemiątkowo, która jest dla projektowanej drogi gminnej drogą główną. Od strony wschodniej projektowana droga krzyżuje się z drogą gminna Siciarz - - Zgliczyn. Dojazd do siedziby gminy z projektowanej drogi jest więc zapewniony drogą powiatową i alternatywną drogą gminną z Dzieczewa. Projektowana droga stanowi połączenie  miejscowości Siciarz z drogami wyższego rzędu. Poprzez drogę powiatową nr 4635W droga gminna Sokołowy Kąt – Dzieczewo łączy się z droga wojewódzką    nr DW 561 Bieżuń – Zawidz – Stropkowo (DK10).

# 5.5  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra             Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012             poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która    obejmuje     posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich

- wykopów sondażowych i analizy makroskopowej podłoża przeprowadzonych przez          uprawnionego geologa.

Na podstawie wykonanych otworów badawczych ustalono, iż w podłożu projektowanej          rozbudowy generalnie pod nasypem budowlanym występują grunty sypkie (piaski średnie, piaski drobne) o grubości ca 1,10 m, zalegające na gruntach małospoistych. Na podstawie        wykonanych otworów badawczych ustalono, iż od powierzchni występują holoceńskie grunty nasypowe. Grunty plejstoceńskie, zalegające pod gruntami holoceńskimi, zostały zdeponowane podczas zlodowacenia środkowopolskiego i stanowią fragment denudowanej wysoczyzny morenowej płaskiej, przykrytej cienką warstwą zazębiających się osadów deluwialnych (zmywów powierzchniowych) oraz osadów sandrowych. Na całym terenie wykonanych badań stwierdzono podobny profil przewiercanych gruntów. Generalnie od powierzchni terenu występuje nasyp budowlany zbudowany z pospółki i piasków a niżej piaski średnie i drobne. Na całym terenie objętym badaniami występują warunki wodne dobre. Na całym terenie objętym badaniami     występują grunty grupy nośności G1.

# 5.6.  Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano  przekrój normalny dla całego odcinka drogi, na którym przedstawiono  wymiary i konstrukcję wszystkich projektowanych elementów. W założeniach projektowych przyjęto zastosowanie  tradycyjnych materiałów i typowych technologii występujących w budownictwie drogowym.

Projektuje się konstrukcję nawierzchni dla ruchu  KR 1 z załącznika Nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.):

Konstrukcja jezdni na całym projektowanym odcinku:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg  PN-EN–13108-1 grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN–13108-1 grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm

wykonana na szerokość 6,00 m.

- istniejąca nawierzchnia naturalna piaszczysta wzmacniana kruszywem naturalnym.

Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa stabilizowane go mechanicznie a warstwą bitumiczną projektuje się związanie międzywarstwowe.    Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym        równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek.

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5 mm     (mieszanka pospółki, żwiru i piasku) pobocza na szerokości. 1,25 m każde grubości 8 cm.    Poboczom należy nadać spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.

Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych.

# 5.7 Plan sytuacyjny

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Projektuje się jezdnię jednopasową szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokości po 1,25 m. Podbudowę z

kruszywa naturalnego  projektuje się wykonać na szerokość 6,00 m. Projektuje się zdjęcie warstwy humusu z istniejących poboczy szerokości po 0,75 m i grubości do 15 cm oraz uzupełnienie korpusu drogowego gruntem niewysadzinowym po zdjęciu humusu i wykonaniu podbudowy.

Na odcinku projektowanym wpisano osiem załamań trasy. W siedem załamań trasy wpisano łuki poziome:

- W1 w km 0+166,74 R=129 m

- W2 w km 0+279,44 R=220 m

- W3 w km 0+343,78 R= 220 m

- W4 w km 0+547,11 R=250 m

- W5 w km 0+717,93 R=1200 m

- W6 w km 0+769,52 R=700 m

- W8 w km 0+905,59 R=530 m

Łuki poziome wpisano bez krzywych przejściowych. Proste przejściowe po 20,0 m. W załamanie na W7 nie wpisywano łuków poziomych z uwagi na małe kąty zwrotu trasy.

Wykonanie pełnego zakresu projektowego wymaga pozyskania terenu z przyległych do drogi  działek prywatnych.

Na odcinku od km 0+452 do km 0+483, projektuje się mijankę ze skosami 1:4. Poszerzenie jezdni do 5,0 m.

# 5.8 Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby dowiązać się do istniejących zjazdów, skrzyżowań, przyległego terenu, jednocześnie zapewniając odwodnienie drogi. Spadek podłużny wynosi od 0,26 % do 1,74%. Rzędne projektowanej nawierzchni w osi zawierają się w granicach od 115,71 do 119,25 m, a wiec przewyższenie wynosi 3,54. W załamanie niwelety w km 0+155,80, w km 0+260. km 0+546, 0+696  i w km 0+828 wpisano łuki pionowe                                    o promieniach odpowiednio R=1500 m, R=2000 m,  R=1500 m,  R=2900 m i R=2000 m.  Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych. Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

# 5.9 Skrzyżowania

Skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą gminną to skrzyżowanie zwykłe. Drogi krzyżują się pod katem zbliżonym do prostego. Widoczność na skrzyżowaniach jest dobra  w obu kierunkach. Wewnętrzną krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu projektuje się ukształtować za pomocą łuku kołowego o promieniu 12,0 m a dla skręcających   w lewo za pomocą łuku kołowego również o promieniu 6,0 m.

# 5.10 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w teren, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, na którym położona jest projektowana droga. Projektowany odcinek przechodzi przez obszary o gruntach piaszczystych a więc o dużej chłonności                         wód opadowych.

# 5.11. Roboty ziemne

Występujące roboty ziemne dotyczą zdjęcia warstwy humusu z poboczy o powierzchni 1542,0 m2 i wbudowanie w jego miejsce nasypu z gruntu niewysadzinowego oraz wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

# 5.12. Roboty rozbiórkowe

Na projektowanych odcinkach  nie występują roboty rozbiórkowe lecz jedynie usuniecie                          warstwy  humusu z poboczy.

# 5.13 Urządzenia obce i kolizje

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy występują urządzenia podziemne. Na projektowanym odcinku w pasie drogowym przebiega  wodociąg w160 na odcinku od km 0+136 do km 0+276 i od km 0+869 do km 0+983 po stronie lewej. Linia energetyczna przechodzi po stronie prawej poza pasem drogowym na odcinku od km 0+713 do km 1+001. Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Nie istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury.

Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.

Mapy geodezyjne nie podają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, że:

- kable energetyczne są standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m poniżej poziomu terenu

- sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m poniżej poziomu terenu

- kable sieci  telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu.

W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń.

5.14. Komunikacja dla niepełnosprawnych

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla niepełnosprawnych.

# Zieleń

Przebudowa drogi nie wymaga wycinki  drzew.

# 5.16 Oznakowanie

Projektowane oznakowanie przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. Przed przystąpieniem

do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

5. 17. Wpływa na środowisko i obszar oddziaływania obiektu

5.17.1 Wskazanie przepisów prawa , w oparciu o które dokonano określenia obszaru             oddziaływania obiektu :

Wykonana inwestycja musi spełniać warunki wynikające z następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko      ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1031)

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397)

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia nami)

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  43, poz. 430)

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,  poz. 735 z późn. zm.)

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami).

5.17.2  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu :

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek 1145, 179, (po podziale 179/2), 181,( po podziale 181/2), 183/3, (po podziale 183/6), 183/4, (po podziale 183/8), 184, (po podziale 184/2), 185, (po podziale 185/2), 186, (po podziale 186/2), 187, (po podziale 187/2), 189/1, (po podziale 189/7), 189/2, (po podziale 189/4, 189/5), 194, (po podziale 194/2), 200/3, 201/3, 202/3,  203/3, 204/3, 205/3, 206/3, 207/3, 255/3, 262, 289, (po podziale 289/2), 296, (po podziale 296/2), 297, (po podziale 297/2), 298, (po podziale 298/2), 299, (po podziale 299/2), 300, (po podziale 300/2), 301, (po podziale 301/2), 354, (po podziale 354/2), 355, (po podziale 355/2), 362, (po podziale 362/2), 363, (po podziale 363/2), 364, (po podziale 364/2),  365, (po podziale 365/2), 366, (po podziale 366/2), 367, (po podziale 367/2), 368, (po podziale 368/2), 369, (po podziale 369/2), 3325/1, (po podziale 3325/12), 3325/2, (po podziale 3325/14),  3325/7, 3325/8 w obrębie nr 16 Siciarz, 29, (po podziale 29/2),  213,  (po podziale 213/2) w obrębie Dzieczewo. Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu uciążliwości dla terenów sąsiednich. W obrębie terenu inwestycji nie występują obszary ograniczonego użytkowania.

Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektowana przebudowa jest na parametrach klasy D. Przedmiotowy ciąg drogowy jest drogą lokalną. W nawiązaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z późniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

# - w terenie zabudowy w odległości 6,00 m,

# - poza terenem zabudowy w odległości 15,00 m.

# W przypadku przebudowy drogi zakres oddziaływania nie będzie miał wpływu  na  zagospodarowanie  przyległych terenów, gdyż projektowana droga przebiegać  będzie przez tereny już urządzone. Wpłynie na poprawę obsługi komunikacyjnej przystających terenów i projektowanych obiektów budowlanych a także poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.

Projektowana przebudowa drogi po jej wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak również istotnych zmian w sposobie użytkowania terenu.

5.17.3  Rodzaj i zasięg uciążliwości.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie drogi wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, równiartki, walce, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie będzie związane                             z rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar gruntu z wykopów (urobek) składowany będzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Gminą Siemiatkowo.

Celem rozbudowy drogi jest doprowadzenie jej do parametrów technicznych do poziomu, jaki wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest już chwili obecnej przekształcony przez działalność człowieka, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje powstanie negatywnych oddziaływań na środowisko takich jak:

- wpływ na świat roślinny i zwierzęcy, rozdzielenie ekosystemów

- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunków  wodnych

- rozdzielenie pól

- zajęcie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntów leśnych i rolnych,

- zmiana walorów estetycznych środowiska.

Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych.

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje się konieczności projektowania nowych drogowych obiektów inżynierskich.

Przebudowa nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie       w skutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.  Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów.

Planowana przebudowa drogi nie będzie miała istotnego wpływu na skład gatunkowy i populację ptaków w skali krótko i długoterminowej, a także rozbudowa nie będzie miała wpływu na faunę.  Inwestycja (rozbudowa drogi) stanowi granice obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry              i Mławki PLB140008 oraz położona jest w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

# 5.18. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej

Wskazany obszar inwestycji wytyczony jest poza obszarem objętym ochroną konserwatorską. Prace budowlane nie wymagają nadzoru archeologicznego.

# 5.19. Obronność państwa

Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi, która może mieć znaczenie dla obronności państwa ale nie koliduje z potrzebami operacyjno-obronnymi Sił Zbrojnych RP ani wojskową infrastrukturą telekomunikacyjną.

# 5.20. Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba-

dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

# UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją          producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do             uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na     zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- deklaracje właściwości użytkowych

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

- Informacja do plan BIOZ

# 6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych                               warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotycz(ce projektowania dr(g oraz literatura techniczna i stosowane                          rozwi(zania.

# 6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie robót drogowych.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład              w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby ( pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą              o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu       zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki,

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem,

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała,

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie.

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku   szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi                        i środowiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony              indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do     rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów     niebezpiecznych:

Miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub     w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających,

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie                 w biurze kierownika budowy.